## Slide 1
2in1
K17017__今枝佑樹 K17115__本田耕大
INK
INK

## Slide 2: ______完成報告の
プロジェクト名と制作物について
流れ
制作物の仕様の説明
実演
まとめ
INK

## Slide 3: ______プロジェクト名と制作物
INK
プロジェクト名は LINK
  IoT化が進む現在において というワードはホット
  モノ同士を繋げてなにか面白いことを実現したい
制作物は エレコン
  簡単に言えば
  入力された赤外線信号に対応した赤外線信号を出力する
リモコン信号のコンバーター
繋がり

## Slide 4: ______エレコンの
INK
使わないリモコンを再利用できる！
  出力信号を部屋に置いてある家電信号にすればその家電の
  リモコンに ！
リモコンを１つにまとめれる！
  ボタンごとに対応させる家電を変えれば１つのリモコンで
  色々な家電を操作できる に大変身！！
使い方はあなた次第！
活用例
万能リモコン
生まれ変わる

## Slide 5: > 赤外線の受信
日本で一般的な家電リモコンを使用
  38kHz 940nmの信号
家電A用リモコン
受信モジュールにはOSRB38C9AAを使用
  フォトダイオード（光信号を電気信号へ変換）
受信モジュールは、常にリモコンからの発信を
赤外線受信モジュール
波長 940nm 周波数38kHz 信号
家電Aの電源ON
▶︎
INK
監視する

## Slide 6: > リモコンの処理
INPUT : TV1 電源ON OUTPUT : TV2 電源ON
INPUT : TV1 CH1 OUTPUT : TV2 CH2
INPUT : TV1 MUTE OUTPUT : TV2 CH3
I/O対応表の例
入力・出力の対応付けは I/O対応表に従う
  処理はPythonで行っている
家電Aの電源ON
家電Bの電源ON
変換
赤外線受信モジュール
赤外線LED
入力信号
出力信号
▶︎
INK
あらかじめ設定された

## Slide 7: > 赤外線の発信
出力信号はPWM（パルス幅）変調により生成する
  これにより電気信号を光信号へ変換
赤外線LED
家電B
波長 940nm 周波数38kHz 信号
家電Bの電源ON
▶︎
INK
出力信号はトランジスタによって増幅される
  飛距離は測定実験から
17ｍ以上飛ぶ

## Slide 8
エレコン
発信
受信
入力に対応した
出力赤外線信号
入力赤外線信号
INPUT:TV1 ON >> OUTPUT:TV2 ON
INPUT:TV1 CH1 >> OUTPUT:TV2 CH2
INPUT:TV1 VOL UP >> OUTPUT:TV2 VOL UP
I/O対応表に従って出力を決定
家電A用リモコン
家電B
TV2 ON
TV2 CH2
TV2 VOL UP
TV1 ON
TV1 CH1
TV1 VOL UP
INK

## Slide 9: > エレコンの処理概要
電化製品
リモコン
起動
INK
起動
メイン
ウェイト
変
換
リモコン
電化製品
発信

## Slide 10: _______制作物の
実演
INK

## Slide 11: _______このプロジェクトの
目標達成度
達成度
0％
50％
100％
INK
予定されていたタスク
必要となる材料調達
回路組み立てとRaspberry Piのセットアップ
エレコンに赤外線の学習をさせる
エレコンに学習した赤外線データを発信させる
入力を判別する仕組みの構築
入力とそれに対応する出力との紐付け
常時監視といった細かな機能の実装
110％

## Slide 12: _______これからの
学習モードの実装
--> 動的な入力-出力の対応付けができるようになる
GUIアプリケーションの作成
発展案
INK
--> ユーザに対して視覚的なレスポンスができる
--> アプリケーションからでも家電の操作ができるようになる
長押しの判定
--> VOL UPを長押しといった動作ができるようになる

## Slide 13: _______反省点＆評価点
バックアップが不十分
  うまくいかないことを前提に進めるべき
  部品は余裕を持っておく
ある程度前から集まる日、時間を決めるべき
  1週間前だと予定があってなかなか厳しかった
作業の分担がうまくできた
  効率的に作業を行えた

## Slide 14
INK
N